ООО «Тверские мини экскаваторы»

ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИНИ ЭКСКАВАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭГ-1

Тверь.

Спасибо за покупку мини экскаватора гусеничного ЭГ-1

Благодарим Вас за приобретение мини-экскаватора ЭГ-1. Мы хотим помочь Вам получить оптимальные результаты от работы Вашего нового экскаватора и обеспечить его безопасную эксплуатацию.

В данном руководстве содержится информация о том, как это осуществить. Пожалуйста,

прочитайте его внимательно перед тем, как приступить к работе. В случае, если возникает какая-либо проблема, или у Вас появятся вопросы, относительно Вашего мини-экскаватора,

обратитесь на завод-изготовитель.

Введение

Предлагаем Вашему вниманию мини экскаватор гусеничный ЭГ-1, который может использоваться в следующих отраслях:

-     Строительство

-     Сельское хозяйство

-     Коммунальное хозяйство (прокладка коммуникаций)

-     Археология

Первый опытный образец (модель А-23) был спроектирован и изготовлен нами в 2011 году, прошел годичные испытания на территории Российской Федерации, при различных погодных условиях и на разных грунтах. По результатам испытаний были улучшены конструкционные и эксплуатационные характеристики, которые были применены при проектировании модели ЭГ-1, что позволило существенно снизить массу конструкции

с одновременным увеличением ее прочности и эргономичности.

Особенности конструкции и отличительные признаки мини-экскаватора ЭГ-1 от представленных на рынке машин:

Меньший вес машины по отношению к другим мини-экскаваторам, представленным на рынке, достигнут благодаря оптимальному подбору металлических профилей, а также благодаря правильному подбору материалов всех узлов и деталей, входящих в данную конструкцию. В металлоконструкции используются высококачественные стали только российского производства.

Все узлы трения - смазываемые, а в наиболее ответственных узлах, стоят специальные втулки, что улучшает эксплуатационные характеристики и долговечность машины.

-Ходовая часть - резино-металлические, особо-прочные гусеницы;

- Гидроцилиндры рабочего оборудования надежны и проверены временем;

- Ковш изготовлен из высокопрочной и износостойкой стали и имеет оптимальные геометрические размеры и пропорции;

- Отвал-опора выполняет функцию разравнивания грунта;

- Рабочая документация соответствует ЕСКД и ГОСТам.

Особенности эксплуатации и отличительные признаки мини

экскаватора гусеничного ЭГ-1, от представленных на рынке:

По дорогам общего пользования экскаватор перевозится в кузове автомобиля, в пикапе или в прицепе легкового (грузового) автомобиля. Специального разрешения ГИБДД не требуется.

По стройплощадке мини экскаватор перемещается «своим ходом» (экскаватор в транспортном положении).

Перевод экскаватора из транспортного положения в рабочее осуществляется одним оператором, что не требует больших физических усилий, инструментов и навыков.

Благодаря низко расположенному центру масс, мини-экскаватор ЭГ-1 устойчив при работе даже на наклонном рельефе. За все время работы не было ни одного случая опрокидывания машины.

Обслуживание экскаватора не требует специальных навыков, только следование Руководству по эксплуатации.

1.Рама 2.Пульт управления гидросистемой 3.Сиденье оператора 4.Масляный бак 5.Двигатель 6.Гидронасос 7.Гидроцилиндры 8.Стрела 9.Рукоять 10.Ковш 11.Рычаги 12.Устройство поворотное 13.Опора 14.Отвал 15.Рукав высокого давления 16.Заливная горловина 17.Рулевые штанги 18.Рукоятки хода (вперед-назад) 19.Гусеничная ходовая часть

Рис.1

Рабочее положение экскаватора. Вид сверху

Рис.2

Рабочее положение экскаватора. Максимальный вылет стрелы. Вид сверху

Рис.3

Рабочее положение экскаватора. Максимальные углы поворота стрелы

Рис.4

Параметрическая схема. Положения ковша, отвала и упора.

Рис.5

Параметрическая схема. Положения ковша и рукояти

Рис.6

Параметрическая схема. Положения ковша, рукояти и стрелы

Рис.7

Параметрическая схема. Положения ковша, рукояти и стрелы. Оптимальные углы движения рукояти и ковша.

Рис.8

ВНИМАНИЕ!   Завод-изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию                                  экскаватора, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

Экскаватор имеет спереди отвал (см.рис.1 поз.   ), а сзади опору (см.рис.1 поз.   ), на которых

вывешивается при копании, тем самым разгружая ходовую часть.

Экскаватор может быть укомплектован (по желанию заказчика) различными видами навесного дополнительного оборудования, а именно:

- ковши трех видов: от 200 мм до 700 мм шириной;

- ковш для старателей (с перфорированным дном);

- рыхлитель-клык;

- захват для перемещения бревен, камней и т.п.;

- ямобур для сверления отверстий в грунте.

Содержание

1.Описание и работа экскаватора

1.1 Назначение ___________________________________________________ 8

1.2 Технические характеристики (свойства) ___________________________   8

1.3 Комплектность ________________________________________________ 9

1.4 Устройство и работа ____________________________________________9

2. Использование по назначению

2.1 Меры безопасности ___________________________________________ 11

2.2 Подготовка экскаватора к использованию _________________________12

2.3 Перевод экскаватора из транспортного положения в рабочее _________ 13

2.4 Работа на экскаваторе _________________________________________ 13

2.5 Перевод экскаватора из рабочего положения в транспортное _________ 14

2.6 Транспортировка _____________________________________________ 14

3. Техническое обслуживание

3.1 Общие указания _______________________________________________14

3.2 Порядок технического обслуживания _____________________________ 15

3.3 Консервация __________________________________________________16

4. Хранение

4.1 Указания по кратковременному хранению _________________________ 17

4.2 Указания по длительному хранению_______________________________17

5. Возможные неисправности и методы устранения_____________________ 17

6. Свидетельство о приемке _________________________________________21

7. Гарантийные обязательства _______________________________________22

8. Гарантийный талон ______________________________________________23

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения технических данных, принципа действия, правил эксплуатации, технического обслуживания и условий хранения экскаватора одноковшового ЭГ-1.

При изучении и работе на экскаваторе дополнительно руководствоваться документами, перечисленными в подразделе 1.3 "Комплектность" настоящего руководства по эксплуатации.

1 Описание и работа экскаватора.

1.1 Назначение

Экскаватор одноковшовый ЭГ- 1 относится к землеройным машинам. Предназначен для выемки, выравнивания и перемещения грунта, а также работы в стесненных условиях. В частности, выкапывание траншей, канав, котлованов для прокладки коммуникаций в труднодоступных местах, ям для установки столбов и озеленения, создания грунтовых насыпей, планировка и благоустройство рабочих территорий, в фермерских хозяйствах, ландшафтном дизайне, археологических работах, погрузка сыпучих материалов и т.п.

Допускаются разравнивание и планировка рыхлых грунтов.

1.2 Технические характеристики (свойства)

| Наименование параметра или характеристики экскаватора | Значение |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный «LIFAN 188FD» |
| Мощность двигателя, л.с (кВт) | 13 (9,5 ) |
| Расход бензина, г/кВт.ч | 374 * |
| Частота вращения, об/мин | 3600 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Объем масла в картере, л | 1,1 |
| Запуск двигателя | Электрический и ручной старт |
| Глубина копания максимальная, мм | 2000 |
| Ширина ковша (внутренняя), мм | 350 |
| Объем ковша, м3 | 0,03 |
| Высота погрузки максимальная, мм | 1420 |
| Поворот стрелы, град. | 160 |
| Гидравлическая система, марка насоса | Одноконтурная, шестеренчатый BG2006ST0AT80GG4D 250 bar |
| Производительность насоса, л/мин | 24,8 |
| Объем гидравлической системы, л | 30 |
| Рабочее давление, мПа (бар) | 25 (250) |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |
| Ширина | 1135 |
| Длина полная | 2700 |
| Длина по гусеницам | 1275 |
| Высота | 1895 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм |  |
| Ширина | 1135 |
| Длина максимальная | 4680 |
| Высота максимальная | 2200 |
| Масса снаряженная, кг | 640 |
| Производительность, м3/час | 3…5 ** |
| Дорожный просвет, мм | 90 |

* зависит от режима работы и установок двигателя

** зависит от квалификации оператора и типа грунта

1.3 Комплектность

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Полностью собранный и заправленный экскаватор | 1 шт. |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Комплект ЗИП | 1 шт. |
| Инструкция к двигателю и гарантийный талон «LIFAN 188FD» | 1 шт. |

1.4 Устройство и работа

Экскаватор состоит из рамы, с размещенной на ней силовой установкой и рабочим оборудованием (см. рис.1). На раме (поз.1) установлены гусеничная ходовая часть (поз.19), пульт управления гидросистемой (поз.2), сиденье оператора (поз.3),отвал (поз.14), опора(поз.13), бензодвигатель (поз.5), гидронасос (поз.6). Рама экскаватора - полая и является одновременно гидробаком. Рабочее оборудование состоит из поворотного устройства (поз.12 ), стрелы (поз.8 ), рукояти (поз.9) и ковша (поз.10). Привод рабочего оборудования осуществляется гидронасосом (поз.6) через гидроцилиндры, пульт управления и рукава высокого давления. Передвижение экскаватора осуществляется гидромоторами (по одному на каждую гусеницу), управляемыми ручками (поз.18) «вперед» и «назад», расположенными на штангах рулевых (поз.17).

Схема управления рабочими органами

| Ход | Упор |
| --- | --- |

| Отвал | Ход |
| --- | --- |

| Поворот | Ковш | Рукоять | Стрела |
| --- | --- | --- | --- |

2. Использование по назначению

Эксплуатация экскаватора допускается строго по назначению.

2.1 Меры безопасности

При эксплуатации экскаватора должны соблюдаться меры безопасности в соответствии с настоящим Руководством, а также правилами безопасности, изложенными в эксплуатационной документации на составляющие изделия.

Требования к персоналу.

К работе на экскаваторе допускаются лица не моложе 18 лет.

Все работники, проводящие техническое обслуживание экскаватора, работающие на нем, должны быть ознакомлены с данным Руководством.

Все работы производятся одним человеком, но при необходимости можно привлечь дополнительные силы.

При выполнении работ на экскаваторе необходимо наличие спецодежды и средств личной защиты.

Удаление отходов, таких как отработанное масло, топливо, гидравлическая жидкость проводится согласно требованиям к охране окружающей среды и безопасности.

Если в гидравлической системе обнаружены места утечки, следует немедленно прекратить эксплуатацию экскаватора. Работу по ликвидации утечек проводить в перчатках и защитных очках. В вытекшее гидравлическое масло добавить вяжущее средство и хранить в предназначенных для этого емкостях до их утилизации.

Запуск двигателя проводить согласно Руководству по эксплуатации двигателя, при этом рычаги пульта управления гидравликой должны стоять строго вертикально;

При обнаружении неисправности в работе машины в процессе ее эксплуатации или техническом обслуживании (шума, вибрации, запаха, утечки масла и т.д.), немедленно прекратить работу и заглушить двигатель.

Если, при проведении проверки и техобслуживания, поверхность машины загрязнена, то можно поскользнуться и упасть, пыль и грязь может попасть в глаза. Всегда содержите машину в чистоте.

Так как топливо и масло являются легко воспламеняющимися жидкостями, для предотвращения пожара и взрыва соблюдайте следующие правила:

1. Не курите и не подносите любые источники огня к маслу и топливу.

2. Горловины маслобака и бензобака должны быть плотно закрыты крышками.

3. Заглушите двигатель перед заправкой.

4. Не разбрызгивайте топливо на раскаленные поверхности.

5. После заправки машины топливом или маслом, удаляйте пролитое масло и топливо.

6. При воспламенении использовать огнетушитель СО2. В комплект поставки не входит.

7. При работе и обслуживании двигателя соблюдайте осторожность, во избежание ожогов, т.к. защитный кожух выхлопной системы двигателя сильно нагревается во время работы.

Требования безопасности на рабочей площадке.

Перед началом работы осмотрите участок для выявления необычных условий, представляющих потенциальную опасность. Будьте осторожны при проведении работ вблизи легковоспламеняющихся материалов.

Осмотрите территорию и состояние грунта на рабочей площадке и выберите наиболее безопасный способ выполнения работ.

Если под зоной рабочей площадки проходят водопроводы, газопроводы, электрокабели, то свяжитесь с предприятиями-владельцами коммуникаций и определите их точное месторасположение.

При запуске двигателя внутри закрытого помещения или во время работы с топливом, открывайте двери и окна, для того чтобы обеспечить достаточную вентиляцию и избежать отравления парами бензина и выхлопными газами.

При потере экскаватором устойчивости, например, обвал грунта траншеи или котлована, немедленно покиньте площадку оператора и заглушите двигатель.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

-Запуск двигателя и эксплуатацию машины в помещениях без достаточной вентиляции;

-Эксплуатировать машину с не устраненными неисправностями;

-Работать на экскаваторе лицам, не достигшим возраста 18 лет.

-Работать на экскаваторе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

-Работать на наклонных поверхностях с углом более 30 град.;

-Нахождение людей в зоне копания, поворота стрелы и движения экскаватора;

-Проводить техническое обслуживание машины с работающим двигателем;

-Работать (копать) на экскаваторе, переведенном в транспортное положение;

-Резко дергать рычаги управления.

2.2 Подготовка экскаватора к использованию

2.2.1 Перед первым введением в эксплуатацию произвести осмотр экскаватора на наличие внешних повреждений в результате транспортировки, а также проверить наличие всего рабочего оборудования. Проверить уровни масла (в двигателе и гидробаке). При обнаружении дефектов немедленно информируйте поставщика.

2.2.2 Каждый раз перед запуском двигателя выполняйте проверочные операции, указанные в Руководстве по эксплуатации двигателя.

2.2.3 Проверьте внешним осмотром исправность агрегата, а именно:

-наличие крепежных болтов на пальцах (9 шт.) и прочность их затяжки;

-наличие крепежных болтов двигателя (4 шт.) и прочность их затяжки;

-проверьте уровень масла в гидробаке и в картере двигателя;

-проверьте целостность оплетки рукавов высокого давления на наличие повреждений и порезов, убедитесь в отсутствии утечек масла из соединений гидросистемы;

-заправьте бензином (АИ-92) двигатель согласно Руководству по эксплуатации двигателя;

-проверьте двигатель на наличие утечек масла и топлива;

-запуск и остановка двигателя осуществляются согласно Руководству по эксплуатации двигателя.

2.3 Перевод экскаватора из транспортного положения в рабочее.

Проводите эту операцию на ровной твердой поверхности.

Для перевода экскаватора в рабочее положение и обратно, необязательно находиться на площадке оператора, разрешается управлять рычагами, стоя на земле.

2.3.1  Запустить двигатель, прогреть;

2.3.2  Опустить заднюю опору;

2.3.3  Опустить отвал. Экскаватор готов к работе.

2.4 Работа на экскаваторе

2.4.1. Во время первых 50 часов эксплуатации следует учитывать следующее:

- Прогреть двигатель экскаватора, передвигаясь на средней частоте вращения вала двигателя и при малой нагрузке. Не прогревать на месте! Не перегружать экскаватор!

- Смазать трущиеся поверхности смазкой ЛИТОЛ 24 и т.д..  Выступившие излишки убрать.

2.4.2. Если машина находится в положении, как показано на рис.5, то гидроцилиндры могут развивать максимальное усилие для резания грунта. Угол между гидроцилиндром ковша и рычагами подвески ковша и угол между гидроцилиндром рукояти и рукоятью составляют 90 град. При выемке грунта положительное отклонение рукояти от вертикали составляет 45 град, а отрицательное - 30 град.  (рис.5). Этот показатель может колебаться в зависимости от глубины копания, но, по возможности, следует выполнять работы в указанных пределах, а не использовать полный ход штоков гидроцилиндров.

2.4.3.  Не допускайте больших боковых нагрузок на ковш. При рытье не допускайте свободного провисания ковша.

2.4.5. Не передвигаться или рыть со вставленными в землю зубьями ковша. При копании не зарывать ковш глубоко в почву.

2.4.6.  После использования машины в воде смазать болты, ковш и рукоять ковша пока не проступит старая консистентная смазка.

2.4.7.  При рытье в обратном направлении следить, чтобы цилиндр стрелы не соприкасался с отвальным щитом.

2.4.8. Пристывшую вырытую землю можно сбрасывать путем откидывания ковша до конца подъема цилиндра. Если вырытая земля все еще находится в ковше, следует отклонить рукоять ковша, втянуть и откинуть ковш.

2.4.9.  Поворот стрелы осуществляется с пульта управления.

2.4.10. После окончания работ оставлять стрелу в поднятом состоянии запрещается. Ковш необходимо опустить на землю.

2.5 Перевод экскаватора из рабочего положения в транспортное

2.5.1. Поднять отвал и заднюю опору . Остальные операции осуществляются в обратном порядке, относительно перевода экскаватора в рабочее положение

2.6 Транспортировка

По дорогам общего пользования экскаватор можно перевозить в прицепе для легкового автомобиля. Специального разрешения от ГИБДД не требуется, так как в данном случае экскаватор является грузом. Также экскаватор может перевозиться в кузове или прицепе грузового автомобиля.

Погрузка в машину или прицеп осуществляется краном либо с помощью площадки. Площадки для въезда должны быть расположены под углом 10 – 15 градусов относительно земли. Выровнять экскаватор параллельно площадкам и ехать по ним строго прямо. Если нужно, включите задний ход, выровняйте экскаватор и повторите въезд.

Повернуть ковш и рукоять полностью внутрь.  Опустить стрелу до касания рычагов ковша пола транспортирующего средства.

Закрепить экскаватор натяжными ремнями на транспортирующем средстве.

3 Техническое обслуживание.

3.1 Общие указания.

Целью технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание составных частей экскаватора в состоянии готовности, предупреждения неисправностей и преждевременного выхода из строя.

Техническое обслуживание экскаватора производится лицами, изучившими настоящее Руководство по эксплуатации.

При выполнении технического обслуживания необходимо соблюдать меры безопасности, настоящего Руководства и эксплуатационной документации на комплектующие экскаватора.

При работах по техническому обслуживанию ковш должен всегда находиться на земле.

При проведении работ по техническому обслуживанию или уходу необходимо обеспечить устойчивость экскаватора.

Проводить ремонтные работы должен только квалифицированный персонал.

При работе в топливной системе запрещается использование открытого огня, воспламеняющихся источников, а также курение. Все отходы удалять в соответствии с правилами охраны окружающей среды.

Обслуживание оператором после 50-500 часов работы:

- Проверка уровня масла в двигателе – ежедневно;

- Проверка уровня масла гидросистемы - ежедневно;

- Проверка уровня топлива- ежедневно;

- Смазка навесного оборудования – ежедневно;

- Проверка винтовых соединений - через 100 моточасов;

- Проверка и очистка воздушного фильтра – через 200 моточасов;

- При большом количестве пыли нужно чистить или менять воздушный фильтр;

- Проверка и промывка масляного фильтра – через 200 моточасов.

Уход за рукавами высокого давления.

Утечка масла из рукавов высокого давления может привести к возгоранию или неправильной работе машины.

Замените рукав при любой из обнаруженных неисправностей:

-Фитинг рукава поврежден или протекает;

-Покрытие повреждено или изношено, или оголен проволочный армирующий слой;

-Покрытие вздулось в некоторых местах;

-Подвижный участок рукава перекручен или сдавлен.

3.2 Порядок технического обслуживания

3.2.1 Замена масла.

Масла, используемые в двигателе и гидросистеме, работают в тяжелых условиях (в условиях высокой температуры и высокого давления) и со временем теряют свои свойства. Всегда применяйте масло, марка и температура эксплуатации которого указана в инструкции по эксплуатации. Даже если масло не загрязнено, всегда заменяйте его через установленный промежуток времени. На днище маслобака имеется специальная пробка для слива масла.

Вся информация, касающаяся масла для двигателя общего назначения изложена в руководстве по эксплуатации на двигатель.

В гидросистеме заправлено гидравлическое масло SIBOL ВМГ-3 (30 литров). Допускается замена на И-30, Т22, Т30, ИГП 18, ИГП 30. Допускается смешивание выше перечисленных масел. Допускается использовать масла иностранных производителей. При температуре окружающей среды ниже -15...-20 град по Цельсию, рекомендуется использовать масло АМГ-10.

Всегда следите за уровнем масла. Особое внимание уделяйте тому, чтобы не допустить попадания посторонних примесей и грязи в гидробак при доливе масла.

3.2.2 Консистентная смазка.

Проводите смазку узлов трения не менее одного раза в неделю. При появлении скрипа в узле трения, прекратите работу и проведите смазку посредством шприцевания через масленку в пальце. Для смазки используйте Литол-24 ГОСТ 21150-87.

При смазывании удаляйте всю старую и новую смазку, выходящую наружу, особенно в тех местах, где песок и пыль могут вызвать повышенный износ деталей. Не допускайте смешивания консистентных смазок разных марок.

Допускается замена смазки Литол-24 на смазку другой марки. Для этого необходимо выбить палец из отверстия, очистить весь узел и палец от старой смазки (например, промыть керосином). Установить палец на место и при помощи шприца заполнить узел новой консистентной смазкой.

Желательно, чтобы все узлы трения были заполнены смазкой одной марки.

3.2.3 Техобслуживание гидросистемы.

В процессе работы машины и после окончания работы, температура гидросистемы остается высокой. Кроме того, гидросистема продолжает находиться под высоким давлением, поэтому обращайте особое внимание на следующие пункты:

-Установите машину на ровной горизонтальной площадке и опустите ковш на грунт. Заглушите двигатель. Добейтесь при помощи рычагов управления, чтобы в контуре гидроцилиндров не было давления.

-Прежде чем приступить к техобслуживанию, подождите, пока температура масла не снизится до безопасной температуры.

-При снятии рукавов высокого давления и фитингов, проверьте состояние уплотнительных колец, при необходимости замените новыми.

-Проверьте масляный фильтр гидравлической системы. Для этого извлеките фильтрующий элемент из корпуса фильтра и промойте от грязи керосином.

3.2.4 Чистка (мойка) экскаватора:

Перед началом работ заглушите двигатель. Экскаватор можно мыть при помощи воды и чистящих средств.

Запрещается мыть экскаватор горючими (легковоспламеняющимися) жидкостями.

Для пластмассовых деталей использовать чистящие средства для пластмассы.

3.3 Консервация

При консервации машины на длительный срок проведите следующие операции.

-Опустите ковш на грунт или пол. Сбросьте давление в гидросистеме.

-Помыв и очистив все детали, поставьте экскаватор в помещение. Если приходиться хранить машину на открытом воздухе, то выберите ровную горизонтальную площадку и зачехлите машину.

- Добавьте или замените масло в гидросистеме.

- Замените моторное масло в двигателе.

-Проведите смазку всех узлов трения.

-На зеркальные части штоков гидроцилиндров нанесите консистентную смазку. Оберните вощеной бумагой.

-Проведите консервацию двигателя, согласно Руководству по эксплуатации двигателя. При необходимости отсоедините двигатель и храните его отдельно.

4. Хранение

Экскаватор рекомендуется хранить в транспортном положение. Ковш должен находиться на земле.

Допускается хранение под открытым небом. предварительно зачехлив экскаватор.

4.1 Указания по кратковременному хранению

Специальных указаний по кратковременному хранению нет.

На двигателе закрыть кран подачи топлива. (см. Руководство по эксплуатации двигателя).

4.2 Указания по длительному хранению

При длительном хранении экскаватор хранить в помещении, под навесом или на открытом воздухе под чехлом, предохраняющим агрегат от осадков и прямых солнечных лучей.   Для подготовки двигателя к длительному хранению, см. руководство по эксплуатации двигателя.

5. Возможные неисправности и методы их устранения.

| Наименование отказа, его внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Гидросистема |
| Насос не нагнетает жидкость в гидросистему или нагнетает в недостаточном количестве | 1.1Неисправность привода насосного агрегата (вала и т.п.) | Замените или отрегулируйте неисправную сборочную единицу |
|  | 1.2 Неисправность насоса | Замените насосный агрегат. Неисправности, связанные с заменой или ремонтом основных узлов насоса, а также гидромоторов, следует устранять на специализированных предприятиях по согласованию с заводом-изготовителем |
|  | 1.3Насос засасывает и нагнетает в гидросистему воздух: |
|  | 1.3.1 Нарушена герметичность всасывающего трубопровода | Проверьте и обеспечьте герметичность трубопровода |
|  | 1.3.2 Недостаточен уровень рабочей жидкости в гидробаке | Долейте рабочую жидкость в бак до нормального уровня |
|  | 1.3.3 Засорен всасывающий фильтр | Очистите всасывающий фильтр |
| 2.Работа гидросистемы сопровождается повышенным уровнем шума | 2.1Насос засасывает и нагнетает в гидросистему воздух. | См. п. 1.3 |
|  | 2.2 Не закреплены трубопроводы | Закрепите трубопроводы |
|  | 2.3 Плохо закреплены насос или другие элементы гидросистемы | Закрепите элементы гидросистемы (подтяните болты крепления) |
| 3.Чрезмерно нагревается рабочая жидкость | 3.1Недостаточный уровень масла в гидросистеме | Долейте рабочую жидкость в бак до нормального уровня |
| 4.Исполнительный орган (стрела, ковш, рукоять) движется медленно или не движется совсем | 4.1 Неисправен насос | См.п.1.2 |
|  | 4.2 Засорен фильтр | Разберите, промойте напорный фильтр или замените фильтроэлемент при необходимости |
|  | 4.3 Засорен предохранительный, редукционный или обратный клапан | Проверьте давление в напорной линии системы гидроуправления |
|  | 4.4 Не переключается золотник неработающего исполнительного органа на гидрораспределителе | Проверьте работу органа при подключении от другого исправного рычага управления. При отсутствии движения органа, снять крышку золотника, проверить легкость перемещения |
|  | 4.5 Неисправен блок управления исполнительным органом экскаватора | Проверьте давление в линии управления неисправным исполнительным органом. При давлении меньше 20кгс/см2 разберите блок, промойте, замените изношенные уплотнения |
| 5.Происходит самопроизвольное опускание рабочего органа, при котором скорость перемещения штока соответствующего гидроцилиндра превышает допустимое значение | 5.1Неисправность предохранительного клапана на гидрораспределителе | Не срывая пломб, вывернуть соответствующий предохранительный клапан, разобрать и промыть |
|  | 5.2 Негерметичность рабочего органа (течь рабочей жидкости по штоку или перетечки ее из поршневой полости в штоковую) вследствие износа уплотнений штока или поршня | Подсоединить рабочий орган к исправному золотнику, при продолжении падения гидроцилиндр снять, отправить на завод |
| 6. Стрела не поворачивается при включении рычага управления поворотом стрелы | 6.1 См.п.4 |  |
|  | 6.2 Неисправность гидроцилиндра поворота стрелы | Заменить гидроцилиндр поворота стрелы |
| 7. Подтекание рабочей жидкости в резьбовых и фланцевых соединениях трубопровода соединений сборочных единиц гидросистемы | 7.1 Слабая затяжка резьбового соединения | Подтяните резьбовое соединение |
|  | 7.2 Износ или повреждение уплотнительного кольца | Разберите соединение и замените кольцо |
|  | 7.3 Слабая затяжка болтов | Затяните болты на фланце |
| 8.Подтекание рабочей жидкости по штоку гидроцилиндра | 8.1 Износ или повреждение уплотнений штока | Замените уплотнение |
|  | 8.2 Износ штока, задиры и риски на нем | Замените шток |
| 9. Подтекание рабочей жидкости по штуцерам, ввернутым в гидрораспредилитель или другое устройство | 9.1 Износ или повреждение уплотнительного кольца | Замените уплотнительное кольцо |
|  | 9.2 Слабо затянуты штуцера | Подтяните штуцера |
| 10 Изгиб штока гидроцилиндра рабочего оборудования | 10.1 Резкий удар ковшом или другим элементом рабочего оборудования | Замените шток цилиндра |
| 11. Разрыв рукавов высокого давления | 11.1 Дефекты в рукавах или в арматуре | Замените рукав |
|  | 11.2 Защемление, чрезмерный перегиб или трение рукавов о металлические поверхности | Следите за правильной установкой рукавов |
| 12. Не заводится двигатель | 12.1 Смотрите Руководство по эксплуатации двигателя |  |
| 13. Возможные неисправности двигателя | 13.1 См. Руководство по эксплуатации двигателя |  |
| 14. Появление посторонних шумов в шарнирных сочленениях экскаватора | 14.1 Недостаточное количество смазки в шарнирных соединениях | Прошприцуйте шарнирный узел |
|  | 14.2 Износ шарнирных соединений | Замените шарнирное соединение |

6. Свидетельство о приемке.

Экскаватор ЭГ- 1 заводской номер №_______ изготовлен в соответствии с техническими условиями

Экскаватор ЭГ- 1 заводской №___________ прошел приемо – сдаточные испытания и признан годным к эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.

Начальник ОТК                                            Петров А.А.

М.П.

«______» ____________20_____г.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный период для экскаватора одноковшового ЭГ-1 определен в 12 месяцев с момента передачи машины покупателю.

Завод-изготовитель (в лице продавца или непосредственно сам) в течении гарантийного срока обеспечивает замену узлов и деталей экскаватора, в случае обнаружения дефектов производственного характера при соблюдении правил эксплуатации, на аналогичные надлежащего качества, либо проводит ремонт за свой счет.

Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подвергающиеся износу, зависящему от интенсивности, условий эксплуатации, а также на детали и материалы с ограниченным сроком службы.

Гарантийные обязательства не распространяются на резиновые гусеницы.

Гарантийные обязательства не распространяются на бензодвигатель. На данное изделие распространяются гарантийные обязательства завода-изготовителя (продавца) двигателя.

Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон, заполненный производителем или продавцом при продаже экскаватора.

Гарантийные обязательства утрачивают силу до истечения установленного срока в следующих случаях:

1. Использование экскаватора не по назначению.

2. Возникновение неисправностей, вследствие неумелой, неквалифицированной эксплуатации и технического обслуживания экскаватора.

3. Превышение допустимых эксплуатационных параметров.

4. Самостоятельная установка на экскаватор узлов и деталей, изготовленных другими предприятиями.

5. Несанкционированная разборка или ремонт узлов и агрегатов экскаватора

6. Внесение в конструкцию изделия изменений без согласования с предприятием-изготовителем.

7. Наличие механических повреждений.

Условия гарантии не распространяются на последствия от воздействия внешних факторов, таких как: террористические акты, стихийные бедствия, пожары, хранение изделия с нарушением правил, воздействие промышленных выбросов, смолистых осадков растительности, и т.д. Устранение недостатков, которые возникли по причинам, не зависящим от производителя, производится за дополнительную плату.

Покрытие расходов, связанных с транспортировкой изделия, в гарантийные обязательства завода-изготовителя не входит.

Срок службы изделия составляет 5 лет при надлежащем уходе и соблюдении всех требований Руководства по эксплуатации.

Гарантийный талон

Категория изделия          Мини - экскаватор

Производитель: ООО «Металл Тех»

Адрес: Россия,170028, г.Тверь, Промышленный проезд д. 2а

Модель     ЭГ-1

Дата продажи_______________________________

Организация________________________________

Подпись ___________________________________

М.П.

Изделие проверено, повреждений не имеет.  С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

_______________/ ____________________/

(подпись)          (расшифровка Ф.И.О.)

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи.

ВНИМАНИЕ!

Следите за правильным заполнением гарантийного талона! Заводской номер изделия должен в точности соответствовать номеру на талоне. Весь талон должен быть заполнен.

При неточном или неполном заполнении талона, гарантия на изделие считается утраченной.

Гарантия производителя осуществляется в соответствии с ГК РФ на общих основаниях.

Обязательным условием гарантии на изделие является сохранность и наличие на нем неповрежденных наклеек, шильды с заводским номером.

Изделие не должно носить следов механических повреждений, термического воздействия.

# Text boxes

8

10

14

16

2

13

18

3

17

15

11

9

7

6

5

4

1

12

19

12

13

5

6

2

7

8

17

18

10

9

3

14

1

199